ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАМЕТКИ

по техническому сравнению

алюминиевых  радиаторов «Термал» и чугунных типа МС-140

1. Вопросы прочности

по ГОСТ31311-2005 (п.5.3) запас прочности для литых приборов должен быть 3хРраб

| Термал | МС-140 |
| --- | --- |
| Рраб <24атм; Рисп. =36атм Рразруш. >60атм | Рраб <9,0атм Р исп . =15атм Рразруш = ? |
| Радиаторы «Термал» пригодны для установки в т.ч. в высотных объектах (есть 48ми этажные в Москве) | Радиаторы МС-140 не имеют достаточного запаса проч-ности на гидроудар и могут устанавливаться до 9-10эт |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы «Термал» более надежны |

2. Вопросы устойчивости эксплуатации

| Термал | МС-140 |
| --- | --- |
| Радиаторы «Термал»,- с гладкими каналами, - некритичны к шламовым отложениям и сохраняют долговременность характеристик | Радиаторы МС-140,- на основе грубого чугунного литья,- активно подвержены внутренним шламовым отложениям, неконтролируемо ухудшающим гидро / тепловые параметры |  |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы «Термал» более «ресурсостойкие» |  |

3. Вопросы практичности

| Термал | МС-140 |
| --- | --- |
| 1. Материал - уровень авиационного дюраля. 2. Проходные каналы теплоносителя выполнены «зацело» с наружным оребрением (защита от ударов) 3. Радиаторы компактны и легки | 1. Материал — хрупкий литьевой чугун 2. Проходные каналы теплоносителя не имеют наружного оребрения (критичны к ударам) 3. Радиаторы тяжелы и затратны в монтаже |  |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы «Термал» существенно более неприхотливы в обращении и «вандалоусточивы» |  |

4. Вопросы энергоэффективности

| Термал | МС-140 |
| --- | --- |
| 1. Малый внутренний объем -хорошая термодинамика, малые затраты на подготовленный теплоноситель, что придает энергоэкономию 2. Возможность эффективного встраивания любых терморегуляторов | Большой расход теплоносителя, недоступность эффективного терморегулирования и энергоэкономии |  |
| ВЫВОДЫ: Радиаторы «Термал» отвечают современным требованиям энергоэффективности |  |