II Расчет толщины труб защитного футляра

на переходе трубопровода через автодорогу

1 Задача расчета

Определение толщины стенки защитного футляра на переходе через автодорогу, в составе работ по модернизации газопровода-отвода  DN 300.

2 Данные для расчета

Наружный диаметр газопровода:   Дн 325 мм

Материал футляра: труба спиральшовная, сталь Ст3сп,  согласно ГОСТ 8696-74*:

- временное сопротивление разрыву на поперечных образцах: σв = 372 Н/мм2 (42 кгс/мм2);

- предел текучести: σт = R2 = 245 Н/мм2 (25 кгс/мм2);

Максимальное заглубление футляра, согласно данных построения профиля участка газопровода: H=z=3,4 м.

Характеристики грунта, согласно  данных инженерно-геологического обследования участка работ:

- грунт: суглинок полутвёрдый;

- плотность грунта: γГР=1,96 т/м3≈19,2 кН/ м3;

- угол внутреннего трения: φГР=23о;

- коэффициент крепости: fКР=0,6, [1, табл.59].

Верхнее покрытие автодороги:

- вид: асфальтобетон;

- толщина: 0,12 м;

- модуль упругости: ЕП=1000 МПа, [1, табл.60];

- коэффициент Пуассона: μП= 0,2, [1, табл.60].

Расчетные показатели автомобилей:

- вид: грузовой, трёхосный;

- нагрузка на одну заднюю ось: 13 кН, [1, табл.63];

- расстояние между осями задней тележки: с=1,6 м.

3 Условия расчета

Коэф-т надежности по нагрузке от подвижного состава: nП = 1,1;

Коэф-т надежности по нагрузке от веса грунта: nГР = 1,2;

Коэффициент постели грунта при сжатии [9, табл.1]: ko = 0,1 МН/м3;

4  Расчет труб защитного футляра

4.1 Минимальный диаметр защитного футляра, [1, ф. 6.183]:

,

принимаем диаметр защитного футляра DФ=530 мм.

4.2 Ширина свода естественного обрушения грунта над футляром, [1, ф. 6.187]:

.

4.3 Высота свода естественного обрушения грунта над футляром, [1, ф. 6.186]:

.

4.4 Расчетная вертикальная нагрузка на футляр от действия грунта, [1, ф. 6.185]:

.

4.5 Расчетная величина бокового давления грунта на футляр в случае формирования свода обрушения, [1, ф. 6.189]:

4.6 Момент инерции материала полотна дороги, [1, ф. 6.194]:

.

4.7 Цилиндрическая жесткость полотна дороги, [1, ф. 6.193]:

.

4.8 Коэффициент жесткости полотна дороги, [1, ф. 6.192]:

.

4.9 Длина зоны распространения реакции основания, [1, ф. 6.197]:

.

4.10 Длина зоны распространения суммарной эпюры реакции основания:

4.11 Максимальное значение реакции основания автодороги имеет место в точке соприкосновения колес автомашины с дорожным полотном, при этом η=1,0, [1, ф. 6.195]:

.

4.12 Максимальное напряжение в грунте на глубине заложения футляра (z=H) и под колесами автомобиля (x=0), [1, ф. 6.198]:

4.13 Расчетное давление на футляр от подвижного транспорта, [1, ф. 6.199]:

.

4.14 Расчетное поперечное сжимающее усилие в наиболее напряженном сечении футляра, [1, ф. 6.201]:

.

4.15 Расчетный изгибающий момент в наиболее напряженном сечении футляра, [1, ф. 6.202]:

.

4.16 Минимальная толщина стенки футляра, удовлетворяющая условию прочности, [1, ф. 6.200]:

Принимаем толщину стенки защитного футляра

Дн 530 по ГОСТ 8696-74*– 9,0 мм.

5 Заключение

Принятая толщина стенки и материал трубы защитного футляра удовлетворяют условиям прочности и деформации в продольном направлении.

Список литературы

1.Бабин Л.А., Быков Л.И., Волохов В.Я. «Типовые расчеты при сооружении трубопроводов», М. «Недра» 1995 г.

2.  СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Справочные данные из [1]

Таблица 9

Коэффициент постели грунта при сжатии

| Грунт | ko , МН/м3 |
| --- | --- |
| Торф влажный | 0,5-1,0 |
| Плывун | 1-5 |
| Глина размягченная | 1-5 |
| Песок свеженасыпанный | 2-5 |
| Песок слежавшийся | 5-30 |
| Глина тугопластичная | 5-50 |
| Гравий | 10-50 |

Таблица 59

Ориентировочные значения физико-механических характеристик грунтов

| Грунт | Плотность γГР, кН/м3 | Угол внутреннего трения φГР, градус | Коэффициент крепости fКР |
| --- | --- | --- | --- |
| Сланец, известняк, мел, мерзлый грунт | 24 | 65 | 2,0 |
| Слежавшаяся галька, щебенистый грунт, твердая глина | 18-20 | 60 | 1,5 |
| Плотный глинистый грунт | 18 | 60 | 1,0 |
| Гравий, глинистый грунта, лесс | 16 | 40 | 0,8 |
| Слабый глинистый грунт, сырой песок, растительный грунт | 15 | 30 | 0,6 |
| Песок, мелкий гравий, насыпной грунт | 17 | 27 | 0,5 |
| Разжиженные грунты | 15-18 | 9 | 0,3 |

Таблица 60

Расчетные характеристики материалов покрытия автомобильных дорог

| Вид материала | Модуль упругости ЕП, МПа | Коэффициент Пуассона, μ |
| --- | --- | --- |
| Цементобетон | 10000-20000 | 0,15-0,20 |
| Асфальтобетон | 1000-1500 | 0,20-0,30 |
| Щебень, обработанный битумом | 700-900 | 0,25-0,30 |
| Гравий, обработанный битумом | 350-800 | 0,35-0,40 |
| Щебень | 300-450 | 0,15-0,20 |
| Гравийный материал | 150-250 | 0,08-0,10 |
| Щебень и гравий, обработанные цементом | 500-700 | 0,10-0,20 |
| Грунты, обработанные цементом | 200-450 | 0,20-0,30 |
| Грунты, обработанные битумом | 170-280 | 0,30-0,35 |
| Пески | 80-150 | 0,20-0,25 |
| Супеси легкие | 40-45 | 0,20-0,30 |
| Пески пылеватые, супеси тяжелые | 28-40 | 0,15-0,20 |
| Легкие и тяжелые суглинки и глины | 20-35 | 0,30-0,40 |
| Супеси пылеватые и тяжелые, пылеватые суглинки легкие и тяжелые | 15-30 | 0,15-0,25 |

Таблица 61

Наименьшая допускаемая толщина покрытия автомобильных дорог

| Номер покрытия | Наименование покрытий | H, см |
| --- | --- | --- |
|  | Жесткие: |  |
| 1 | Цементобетон (монолитный и сборный) | 12 |
|  | Полужесткие и нежесткие: |  |
| 2 | Асфальтобетон однослойный | 4 |
| 3 | Асфальтобетон двухслойный | 7 |
| 4 | Асфальтобетон из прочных щебенистых материалов в смеси с битумом | 4 |
| 5 | Мостовые из брусчатки и мозаики на каменном или бетонном основании | 9 |
| 6 | Усовершенствованные облегченные покрытия из щебня и гравия, обработанных битумом | 5 |
| 7 | Усовершенствованные облегченные покрытия из холодного асфальтобетона | 2 |
| 8 | Усовершенствованные облегченные покрытия из грунта обработанного битумом | 4 |
| 9 | Щебенистые и гравийные переходные покрытия на песке | 15 |
| 10 | Щебенистые и гравийные переходные покрытия на каменном или укрепленном вяжущем грунте | 6 |
| 11 | Щебенистые и гравийные переходные покрытия на основании из щебня или гравийного материала | 10 |
| 12 | Грунтовые покрытия, укрепленные различными местными материалами | - |

Таблица 63

Основные показатели автомобилей, учитываемые в нормативных нагрузках Н-30 и Н-10

| Показатель | Н-30 | Н-10 автомобиля |
| --- | --- | --- |
|  |  | утяжеленного | нормального |
| Масса нагруженного автомобиля, т | 30 | 13 | 10 |
| Нагрузка на заднюю ось, кН | 2х120 | 95 | 70 |
| Нагрузка на переднюю ось, кН | 60 | 35 | 30 |
| Ширина заднего ската, м | 0,8 | 0,4 | 0,3 |
| Ширина переднего ската, м | 0,3 | 0,2 | 0,15 |
| Длина соприкосновения ската с покрытием проезжей части (по направлению движения), м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| База автомобиля, м | 6+1,6 (!) | 4,0 | 4,0 |
| Ширина кузова, м | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| Ширина колеи, м | 1,9 | 1,7 | 1,7 |

# Text boxes

11

15

14

13

12